## Slide 1
Urządzenia I/O, magistrale i uruchamianie komputera
Systemy operacyjne · wykład studencki · ok. 15 min

## Slide 2
Po tej prezentacji powinieneś umieć
Wyjaśnić, jak procesor współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi i po co jest warstwa OS.
Porównać odpytywanie, I/O sterowane przerwaniami oraz DMA — z przykładami zastosowań.
Opisać rolę magistral (adres, danych, sterowania) oraz różnicę PCI vs PCIe.
Prześledzić rozruch PC: POST → firmware → bootloader → jądro systemu operacyjnego.

## Slide 3
Urządzenia I/O — po co systemowi operacyjnemu?
Programy użytkownika nie mówią bezpośrednio z dyskiem czy kartą sieciową — wołają system operacyjny (np. read(), write()).
SO ukrywa różnorodność sprzętu: ten sam interfejs pliku może stać za dyskiem SSD, pendrivem USB albo siecią.
Urządzenia są wolniejsze niż CPU i RAM — stąd cała architektura I/O: buforowanie, przerwania, DMA, kolejki.
Każde urządzenie ma kontroler (sterownik sprzętowy): logika, która wykonuje rozkazy procesora i zarządza samym urządzeniem.

## Slide 4
Kontroler urządzenia i rejestry
Typowy interfejs (uproszczony): rejestr stanu (status), rejestr poleceń (command), rejestr danych (data).
OS (lub jądro) zapisuje polecenie, ewentualnie dane, a potem czeka na sygnał „gotowe” w rejestrze stanu.
Komunikacja odbywa się przez magistralę — te same linie łączą CPU z pamięcią i kontrolerami.
Dwa modele adresowania: port I/O (osobna przestrzeń portów) lub memory-mapped I/O (odczyt/zapis pod „adresem” urządzenia w mapie pamięci).

## Slide 5
Odpytywanie (polling)
Procesor w pętli odczytuje rejestr stanu: „czy urządzenie skończyło?” — to aktywne czekanie (busy-wait).
Schemat: start operacji → while (STATUS == BUSY) → odczyt wyniku → powrót do aplikacji.
Zalety: prostota implementacji, przewidywalność — czasem w embedded lub bardzo szybkich urządzeniach.
Wady: marnowanie cykli CPU; ryzyko opóźnień lub utraty danych, jeśli CPU zajmie się czymś innym zbyt długo.
Dla wolnych urządzeń (drukarka, dysk) polling jest mało efektywny — stąd przerwania i DMA.

## Slide 6
I/O sterowane przerwaniami
CPU wysyła polecenie do kontrolera, a potem przełącza się na inny proces zamiast kręcić pętlę oczekiwania.
Gdy urządzenie kończy pracę, podnosi linię IRQ — procesor po instrukcji sprawdza wektor przerwań i skacze do obsługi przerwania.
ISR (Interrupt Service Routine): krótki kod jądra — np. skopiowanie danych z bufora, odblokowanie procesu czekającego na I/O.
Koszt: zapis/odczyt rejestrów, zmiana kontekstu — opłaca się, gdy urządzenie pracuje „w tle” dłużej niż kilka instrukcji.
Przy wielu urządzeniach: priorytety przerwań, maskowanie, obsługa zagnieżdżona (ważne w jądrze SO).

## Slide 7
DMA — bezpośredni dostęp do pamięci
DMA (Direct Memory Access): specjalny kontroler (lub logika w urządzeniu) przenosi bloki danych między RAM a buforem urządzenia bez udziału CPU w każdym bajcie.
Procesor programuje: adres źródła/docelowy, rozmiar transferu, kierunek — urządzenie staje się chwilowo masterem magistrali (arbitraż, „cycle stealing”).
Po zakończeniu bloku — jedno przerwanie zamiast tysięcy przy przesyłaniu sektoru dysku.
Typowe zastosowania: dyski, karty sieciowe, kopiowanie do GPU — wszędzie tam, gdzie przepustowość liczy się w MB/s.
Warianty: scatter/gather DMA (łańcuch buforów) — ważne przy sieci i dyskach.

## Slide 8
Porównanie metod I/O
Metoda | Obciążenie CPU | Kiedy stosować
Polling | Wysokie — CPU czeka aktywnie | Proste sterowniki, bardzo szybkie urządzenia
Przerwania | Umiarkowane — ISR + kontekst | Klawiatura, mysz, timery, umiarkowane transfery
DMA | Niskie — init + 1 przerwanie/blok | Dyski, audio wideo, sieć — duże bloki danych

## Slide 9
Warstwa OS: kolejki, spooling, sterowniki
Sterownik urządzenia (driver) w jądrze tłumaczy ogólne żądania SO na operacje na rejestrach kontrolera.
Spooling — strumień wyników (np. wydruk) buforowany na dysku; proces „wysłał do drukarki” i idzie dalej, drukarka pracuje asynchronicznie.
SO planuje dostęp do współdzielonych urządzeń (kolejki I/O, scheduler dysku) — to most między sprzętem a abstrakcjami (pliki, gniazda).

## Slide 10
Magistrala — definicja i rola
Magistrala to współdzielony (lub logiczny) kanał: przewody, protokół i sygnały, którymi CPU, pamięć i urządzenia wymieniają informacje.
W klasycznym modelu magistrala systemowa składa się z trzech funkcji: adres, dane, sterowanie — często mówimy o nich łącznie jako o „system bus”.
Szerokość magistrali danych (np. 64 bity) określa, ile bitów przenosi się w jednym cyklu; magistrala adresowa — ile pamięci da się zaadresować (2^n).
Magistrale wewnętrzne (CPU–chipset–RAM) vs zewnętrzne / rozszerzeń (PCIe, USB) — różna prędkość i topologia.

## Slide 11
Przykład: odczyt z pamięci przez CPU
1. CPU wysyła adres komórki RAM na magistralę adresową.
2. Na magistrali sterującej pojawia się sygnał READ (odczyt).
3. Układ pamięci umieszcza zawartość komórki na magistrali danych.
4. CPU odbiera dane i kontynuuje wykonywanie programu.
Ten sam mechanizm (z innymi adresami) służy do memory-mapped I/O — zamiast RAM odpowiada kontroler urządzenia.

## Slide 12
Magistrale: adres, danych, sterowania
Magistrala adresowa
Wskazuje lokalizację: RAM lub port I/O.
Szerokość → rozmiar adresowanej pamięci.
Przykład: 32 linie → do 4 GiB (2^32 bajtów).
Magistrala danych i sterująca
Dane: instrukcje i operandy, odpowiedź z pamięci/I/O.
Sterowanie: READ/WRITE, zegar, reset, IRQ, arbitraż.
Razem tworzą spójny protokół transakcji na szynie.

## Slide 13
Od wspólnej szyny równoległej do PCIe
PCI (lat 90.): wspólna magistrala równoległa — urządzenia dzielą linie adresu/danych; arbiter przydziela dostęp.
Przy wyższych częstotliwościach: clock skew (bity docierają nierówno) i crosstalk między przewodami — trudno skalować przepustowość.
PCI Express: nie wspólna szyna, lecz łącza punkt–punkt (drzewo: root complex → switch → urządzenia).
Dane w pakietach po liniach szeregowych (lane); ×4, ×8, ×16 mnoży przepustowość; full-duplex (nadawanie i odbiór równolegle).
USB — magistrala szeregowa dla peryferiów (hub, topologia drzewiasta); inna skala niż PCIe, podobna idea warstw protokołu.

## Slide 14
PCI a PCI Express (skrót)
Cecha | PCI (klasyczny) | PCI Express
Topologia | Współdzielona magistrala | Punkt–punkt, drzewo
Transmisja | Równoległa, wspólny zegar | Szeregowa, pakiety
Konflikty | Arbitraż masterów | Brak współdzielonej szyny
Typowe użycie | Starsze sloty (dziś rzadko) | GPU, NVMe, sieć PCIe

## Slide 15
Uruchamianie komputera — wprowadzenie
Bootstrapping: od naciśnięcia przycisku power do momentu, gdy działające jądro SO przejmuje kontrolę nad sprzętem i procesami.
Na początku nie ma jeszcze „Windowsa/Linuxa” — tylko firmware w pamięci flash na płycie głównej (BIOS lub UEFI).
Firmware musi: przetestować sprzęt, znaleźć nośnik rozruchowy, wczytać bootloader, przekazać mu sterowanie.
Bootloader ładuje jądro (+ często initramfs), przekazuje parametry startowe — potem startuje właściwy system operacyjny.

## Slide 16
POST — Power-On Self-Test
Tuż po zasileniu firmware uruchamia POST: szybka diagnostyka CPU, RAM, podstawowych kontrolerów, czasem GPU.
Błędy sygnalizowane kodami dźwiękowymi, komunikatami na ekranie lub kodami POST na płycie.
Celem jest upewnienie się, że platforma jest w stanie bezpiecznie wczytać kolejny etap (bootloader).
Nowoczesne CPU mają też wcześniejsze etapy inicjalizacji (microcode, trainning pamięci) — POST to warstwa widoczna użytkownikowi.

## Slide 17
Ścieżka BIOS (legacy) vs UEFI
BIOS + MBR
Firmware init sprzętu po POST.
Kolejność boot z ustawień BIOS.
Wczytanie pierwszych 512 B dysku (MBR).
Kod MBR → etap 2 bootloadera (np. GRUB).
Bootloader ładuje jądro z partycji.
UEFI
Init sprzętu; odczyt wpisów boot z NVRAM.
Partycja ESP (EFI System Partition).
Uruchomienie aplikacji EFI (shim, GRUB, stub jądra).
Opcjonalnie Secure Boot — weryfikacja podpisu.
Po starcie jądra: ExitBootServices — koniec usług boot firmware.

## Slide 18
Bootloader — trzy zadania
Znaleźć jądro na nośniku (plik typu vmlinuz, nt kernel) i wczytać do RAM.
Ustawić tryb procesora zgodny z oczekiwaniami jądra (np. long mode x86-64, tabele stronicowania jeśli wymagane).
Przekazać informacje, których jądro nie zdobędzie samo: mapa pamięci, wiersz poleceń, initramfs, ramdisk z sterownikami dysku/sieci.
Potem skok do punktu wejścia jądra — od tej chwili firmware (prawie) nie steruje maszyną.

## Slide 19
Jądro systemu operacyjnego po starcie
Jądro ponownie wykrywa sprzęt, ładuje sterowniki (dysk, klawiatura, sieć…).
Montuje system plików root, uruchamia proces init (systemd itd.) — usługi, logowanie, pulpit.
Dopiero teraz w pełni działają abstrakcje SO omawiane przy I/O: pliki, procesy, scheduler, pamięć wirtualna.
Cały łańcuch POST → firmware → bootloader → kernel wyjaśnia, dlaczego błąd dysku rozruchowego zatrzymuje boot zanim wystartuje OS.

## Slide 20
MBR a GPT — praktyczne różnice
 | MBR | GPT
Rozmiar dysku | Praktyczny limit ~2 TB | Dużo większe wolumeny
Partycje | 4 podstawowe (+ rozszerzona) | Wiele partycji (standard UEFI)
Typowy firmware | BIOS | UEFI (+ często Secure Boot)
Rozruch | Sektor 512 B + kod bootloadera | Partycja ESP + aplikacje .efi

## Slide 21
Podsumowanie
I/O: kontrolery + rejestry; polling / przerwania / DMA; sterowniki i kolejki w SO.
Magistrale: adres, dane, sterowanie; ewolucja od PCI do PCIe (pakiety, lane, punkt–punkt).
Boot: POST → BIOS/UEFI → bootloader → jądro → init użytkownika.
Te trzy tematy łączą sprzęt z tym, co studiujesz w SO: urządzenia, wydajność I/O i moment, w którym OS przejmuje maszynę.

## Slide 22
Bibliografia i źródła
Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G., Systemy operacyjne, Wydanie V, PWN — urządzenia I/O, struktura systemu.
Arpaci-Dusseau R., Arpaci-Dusseau A., Operating Systems: Three Easy Pieces (OSTEP), rozdz. o urządzeniach i I/O — https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/
Cambridge University, Operating Systems — I/O Subsystems (materiały wykładowe) — https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2425/OpSystems/
Cornell CS 4410, Devices and I/O — https://www.cs.cornell.edu/courses/cs4410/
Arch boot process, ArchWiki — https://wiki.archlinux.org/title/Arch_boot_process
Red Hat, Boot, Init and Shutdown (RHEL documentation) — https://docs.redhat.com/
UEFI Forum, UEFI Specification — Boot Services / ExitBootServices — https://uefi.org/specifications
Computer Internals, PCI and PCI Express — https://www.computerinternals.app/

## Slide 23
Dziękuję za uwagę
Pytania?